## Slide 1: Συναντησεις Arduino
KastoriaRobotics 2016
#4

## Slide 2: Περιληψη
Flex resistor & Photoresistor
  Τι είναι
  Που χρησιμοποιούνται
Συνάρτηση map()
Υλοποίηση project με Flex
Υλοποίηση project με Photoresistor

## Slide 3: Flex resistor

## Slide 4
Τι είναι ο αισθητήρας Flex ;
Αναλογικός αισθητήρας
Μεταβάλλει την αντίσταση του ανάλογα με το πόσο θα το λυγίσουμε.
Όσο περισσότερο λυγίσουμε τον αισθητήρα θα μειώνεται ή θα αυξάνεται και η αντίσταση του (αναλογα την πλευρά που θα το λυγίσουμε)

## Slide 5
Που χρησιμοποιείται ο αισθητήρας Flex ;
https://www.sparkfun.com/news/453

## Slide 6
Project : Flex Resistor
Χρειαζόμαστε:
Arduino UNO
Breadboard
Καλώδια
Αντίσταση 220Ω
Flex Resistor
Στόχος:
Πως λειτουργεί ο αισθητήρας.
Εκτύπωση στην σειριακή οθόνη.
Ανάγνωση δεδομένων από αναλογικό pin

## Slide 7
Συνδεσμολογία

## Slide 8
Κώδικας
https://codebender.cc/sketch:272093
Flex - ArduinoLessons2016

## Slide 9
Συνάρτηση map()
Επιστρέφει μια τιμή από ένα εύρος τιμών σε ανάλογη τιμή άλλου εύρους τιμών
Σύνταξη :
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
Όπου
  Value - μεταβλητή τιμή που θέλουμε να πάρουμε σε άλλη κλίμακα
  fromLow - η κατώτερη τιμή της αρχικής κλίμακας
  FromHigh - η υψηλότερη τιμή της αρχικής κλίμακας
  toLow - η χαμηλότερη τιμή της νέας κίμακας
  toHigh - η υψηλότερη τιμή της κλίμακας
  Παράδειγμα: map(metavliti, 0,1024,0,255);

## Slide 10: Εξασκηση
Συνδέσετε τον αισθητήρα flex στην πλακέτα Arduino
Και στην συνέχεια δείτε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη πιέζοντας τον αιθητήρα ανάλογα.
Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση map() βγάλτε τα αποτελέσματα στην οθόνη από το 0-100

## Slide 11: Ερωτησεις – αποριεσ (Flex)

## Slide 12: Photoresistor

## Slide 13: photoresistor
Αντιστάτης φωτός ή αλλιώς φωτοκύτταρο
Ο τρόπος που λειτουργεί:
  όσο αυξάνεται η φωτεινότητα
  η αντίσταση μικραίνει.

## Slide 14: Photoresistor
Χρήση:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα ανίχνευσης φωτός (φωτοδιακόπτης).

## Slide 15: Project: Photoresistor
Τι χρειαζόμαστε
  Arduino Uno
  Breadboard
  Καλωδια
  10kΩ αντίσταση
  Photoresistor
Τι θα υλοποιήσουμε:
Ανάγνωση τιμών από τον αισθητήρα
Εμφάνιση τιμών στην σειριακή οθόνη

## Slide 16: Συνδεσμολογια

## Slide 17
Κώδικας
https://codebender.cc/sketch:272378
Photoresistor - ArduinoLessons2016

## Slide 18: Ασκησεις
Να ανάβει ένα LED και η φωτεινότητα του να είναι με βάση την τιμή που διαβάζει από τον αισθητήρα Flex.
Να ανάβει ένα LED και η φωτεινότητα του να είναι με βάση την τιμή που διαβάζει από τον αισθητήρα Photoresistor.

## Slide 19: Ερωτήσεις ;